Sosnowiec, 28 czerwca 2019 roku

W związku zapytaniem wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie Oferenta

Po zapoznaniu się z projektem, proszę o wyjaśnienie następujących jego szczegółów:

1. Jaki jest powód stosowania do betonu konstrukcyjnego dodatków wodo- i mrozoodpornego?

2. Dlaczego fundament nie posiada izolacji poziomej (na granicy podbeton-fundament), oraz izolacji pionowej. Zastosowanie dodatku wodoodpornego do betonu nie zabezpiecza jego zewnętrznej powierzchni od porastania mchem.

3. Dlaczego posadzka będąca w strefie przemarzania, nie jest dylatowana obwodowo od fundamentu (posadowionego poniżej granicy przemarzania)?

4. Brak spadku posadzki skutkować może stojącymi kałużami wody ociekającej z kajaków.

5. Brak w części konstrukcyjnej rysunku drzwi.

6. Brak w części konstrukcyjnej rysunku pokrycia konstrukcji hangaru blachą,w tym sposobu mocowania blach i szczegółów obróbek blacharskich.

7. Brak rysunku wykonawczego stojaka na kajaki.

Odpowiedź Projektanta

Odp. 1. Potwierdzamy, beton musi być beton wodoszczelny i mrozoodporny, aby zapobiec pękaniu posadzki.

Odp. 2. Na granicy podbeton-fundament należy zastosować izolację poziomą, rysunek poprawiono.

Odp. 3. Posadkę należy dylatować obwodowo  styropianem o grubości 1cm  od fundamentu .

Odp. 4. Należy zastosować spadek posadzki 1%

Odp. 5. Przesyłamy w załączniku rysunek konstrukcyjny drzwi.

Odp. 6. Poszycie z blachy mocowane do konstrukcji ryglowej hangaru wg wytycznych dostawcy blachy.

Odp. 7. W załączniku rysunek stojaka.