OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- USŁUGI WYKONYWANE NA OBIEKTACH MOSIR W SOSNOWCU

    - Kompleks Piłkarski, przy ul. Kresowej 1: 3 boiska.

    - Kompleks Sportowy, przy al. Mireckiego 31: 1 boisko.

    - Kompleks Sportowy, przy ul. Orląt Lwowskich 70: 3 boiska.

    - Stadion Piłkarski, przy ul. Gałczyńskiego 9: 1 boisko.

    - Stadion Piłkarski przy ulicy Górników 81 a : 1 boisko.

    - Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 a : 1 boisko.

- ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA BOISKACH

    - Aeracja wgłębna minimum 12 cm głębokości : łącznie 35 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Nawożenie specjalistycznym nawozem trawnikowym granulowanym dobranym w zależności od pory roku w ilości nie mniejszej niż 300 kg na jedno nawożenie: łącznie 45 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Piaskowanie piaskiem płukanym 0-2 mm w ilości nie mniej niż 50 ton piasku na jedną usługę: łącznie 18 usług  wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Dosiew wgłębny w kierunku zgodnym z długością boiska oraz po przekątnych wykonany siewnikiem wgłębnym przy użyciu nasion trawy przeznaczonej do boisk piłkarskich w ilości nie mniej niż 250 kg na jedną usługę: łącznie 32 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Wymiana darni o grubości nie mniejszej niż 2,50 cm i szerokości rolki minimum 1,20 m polegająca na zdjęciu starej i położeniu nowej darni o powierzchni 1600m2 na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Oprysk przeciw chwastom, pleśni, grzybom w zależności od pory roku: łącznie 30 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Wertykulacja łącznie 11 usług wykonywanych na boiskach wskazanych przez koordynatora zadania.

    - Wykonanie łącznie 3 usług aeracji pustym bolcem.

- TERMINY WYKONANIA ZABIEGÓW

    - Aeracja - w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Nawożenie - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Piaskowanie - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Dosiew wgłębny trawy - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Wymiana darni - w terminie 9 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Oprysk – w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Wertykulacja – w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

    - Aeracja pustym bolcem - w terminie 3 dni, licząc od dnia powiadomienia przez koordynatora zadania.

- UWAGI DO WYKONANIA ZADANIA

    - Wykonawca winien dysponować sprzętem dostosowanym do wykonywania powyższych zabiegów.

    - Zakup materiałów, transport i inne czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą w całości po stronie wykonawcy.

    - Zakończenie zabiegów winno być podpisane stosownym protokołem przede wszystkim z wykazem stosowanych środków.